## Slide 1: OpenCV 활용
주식회사 랑데뷰 박주홍

## Slide 2: 오늘의 주제
Hello. Computer Vision and OpenCV.
OpenCV Smart Car
Source code : https://github.com/ddorobot/class_opencv

## Slide 3: 목표
카메라를 활용한 스마트 자동차 옵션의 원리를 이해하고 OpenCV를 활용하여 구현 해보자.
LDWS : Lane Departure Warning System
LKAS : Lane Keeping Assist System
CWS : Collision Warning System
AVM(S) : Around View Monitor (System)

## Slide 4: Why
지능형/스마트 자동차에 왜 Computer Vision이 필요한가?
OpenCV는 왜 사용하는가?
LiDAR(거리(distance)데이타수집)
Camera(이미지수집)
안전 운전을 위한 이미지 정보 제공
자율 주행

## Slide 5: 카메라(Camera)
장점
  싸다.
  많은 정보가 담겨 있다.
  다양한 정보로 변경이 가능하다.
단점
  빛에 약하다.
    HDR(High-dynamic-range)
    WDR(wide dynamic range) 카메라가 등장
  잡음으로 인한 정보의 분석이 어렵다.

## Slide 6: WDR/HDR 카메라

## Slide 7: 카메라의 이미지는 어떻게 수집 되는가?
빛  렌즈  CCD센서  Memory
최초의 카메라 원리 '카메라 옵스큐라’
Notes: 카메라 옵스큐라는 라틴어(camera obscura) 어두운방 이라는 뜻
그곳에 들어온 빛이 일정한 면에 뚜렸하게 맺히도록 만들어 그것을 이용해 사실적인 그림을 그리는 도구였다고 함.

## Slide 8: 카메라의 이미지는 어떻게 수집 되는가?
빛  렌즈  센서  Memory

## Slide 9: 카메라의 이미지는 어떻게 수집 되는가?
빛  렌즈  센서  Memory
data | Address
R | 0x00000000
G | 0x00000001
B | 0x00000002
R | 0x00000003
G | 0x00000004
B | 0x00000005
R | 0x00000006
… | 
R | 0x000E0FFD
G | 0x000E0FFE
B | 0x000E0FFF
1pixel (좌표 0,0)
2pixel (좌표 1,0)
307200pixel (좌표 640,480)

## Slide 10: OpenCV 개발 환경 만들기
Ubuntu(Samba + SSH) 환경 구성
OpenCV 최신버전 설치
편집기를 이용하여 OpenCV Example 코드 작성
OpenCV 예제 코드 컴파일 & 동작확인

## Slide 11: Linux(Ubuntu) 설치
Virtual Box에 Ubuntu 최신 버전을 설치
  https://www.virtualbox.org/ : 6.0.10
  https://ubuntu.com/ : 18.04

## Slide 12: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
SMB(Server Message Block) 프로토콜을 통해 지역 네트워크(LAN) 환경에서 UNIX-like 서버와 윈도우 클라이언트간에 파일이나 프린터간의 공유를 가능하게 해주는 패키지
윈도우의 네트워크폴더를 이용하여 Linux에 접근하여 폴더나 파일을 윈도우의 파일처럼 사용이 가능하다.

## Slide 13: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
Virtual Box의 네트워크 설정
  내부 네트워크 접속을 위한 어댑터2 추가

## Slide 14: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
Ubuntu에 samba 설치
  $sudo apt-get install samba samba-common
  $sudo apt-get install system-config-samba (SAMBA GUI)
Samba 서버 서비스 시작
  $sudo service smbd start
Samba User 추가
  $sudo system-config-samba
    etc/libuser.conf 파일 없다고 하는 경우 $sudo touch /etc/libuser.conf 를 실행하여 생성한다.

## Slide 15: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
Samba User 추가
  메뉴  Preferences  Samba Users…

## Slide 16: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
Samba User 추가
  Samber Users 다이얼로그의 “Add User”버튼을 눌러 새로운 사용자를 추가 한다.

## Slide 17: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
Samba User 추가
  내 Ubuntu 계정을 이용하여 Samba User를 생성한다.

## Slide 18: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
Samba Share 추가
  Add a Samba Share 버튼을 눌러 공유 정보를 추가한다.

## Slide 19: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
Samba Share 추가
  Access 계정 설정.

## Slide 20: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
Samba Share 추가
  Access 계정 설정.

## Slide 21: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
윈도우에서 네트워크 폴더로 설정
  Ubuntu의 IP주소 확인
    $ifconfig

## Slide 22: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
윈도우에서 네트워크 폴더로 설정
  윈도우의 실행도구를 이용하여 네트워크 접속
    Window key + R

## Slide 23: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
윈도우에서 네트워크 폴더로 설정
  내 계정을 네트워크 폴더로 설정

## Slide 24: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
윈도우에서 네트워크 폴더로 설정
  윈도우에서 일반 폴더처럼 사용

## Slide 25: Linux(Ubuntu)에 Samba Server 설치
윈도우10에서 “조직의 보안 정책에서 인증되지 않은 게스트 액세스를 차단하므로 이 공유 폴더에 액세스 할 수 없습니다.” 에러 발생시
  Window key + R
  gpedit.msc 실행
  그룹정책 편집기에서 컴퓨터 구성 - 관리 템플릿 - 네트워크 에서 Lanman 워크스테이션 을 선택 후 보안되지 않은 게스트 로그온 사용에서 더블클릭
  설정 창이 나오면 좌측 상단의 사용을 선택 후 확인

## Slide 26: Linux(Ubuntu)에 SSH 설치
윈도우에서 Linux에 SSH 혹은 Telnet을 이용하여 윈도우에서 Linux에 원격 접속이 가능하다. (Terminal을 이용 가능하다.)
윈도우에서 Xshell, PuTTY, iTerm이나 SecureCRT와 같은 터미널 프로그램을 이용하여 윈도우에서 원격 리눅스 서버로 연결 한다.

## Slide 27: Linux(Ubuntu)에 SSH서버 설치
Ubuntu에 SSH서버 설치
  $sudo apt-get install openssh-server
SSH서버 서비스 시작
  $sudo service ssh start

## Slide 28: 윈도우에서 Telnet 접속 프로그램을 이용하여 Ubuntu에 접속
Xshell, PuTTY, iTerm이나 SecureCRT를 이용

## Slide 29: 리눅스 개발도 익숙한 윈도우에서
Target은 Linux이지만 Samba와 SSH를 이용하여 개발(코딩)은 익숙한 윈도우에서 작업 하자.
개발에 유용한 윈도우 유틸리티 소개
  Source Insight
  Xshell
  GIT

## Slide 30: OpenCV 설치
OpenCV 공식 홈페이지: https://opencv.org/
OpenCV github : https://github.com/opencv
Git을 이용하여 opencv 소스코드를 ubuntu에 clone
  작업 폴더 생성
    $cd ~
    $mkdir work
    $cd work
  GIT 설치
    $sudo apt-get install git
  OpenCV 소스코드 clone
    $git clone https://github.com/opencv/opencv
    $git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib

## Slide 31: OpenCV 컴파일 & 설치
OpenCV checkout
  소스코드 폴더로 이동
    $cd opencv
  Opencv 최신버전 release branch로 checkout
    현재 4.1.1이 최신버전
    $git checkout 4.1.1
OpenCV extra module checkout
  Extra module 폴더로 이동
    $cd opencv_contrib
  OpenCV의 소스코드와 같은 버전의 branc로 checkout
    $git checkout 4.1.1

## Slide 32: OpenCV 컴파일 & 설치
Cmake를 이용한 OpenCV 컴파일
  OpenCV컴파일에 필요한 외부 라이브러리 설치
    $sudo apt install build-essential cmake git pkg-config libgtk-3-dev
    $sudo apt install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev libxvidcore-dev libx264-dev
    $sudo apt install libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev gfortran openexr libatlas-base-dev
    $sudo apt install python3-dev python3-numpy libtbb2 libtbb-dev libdc1394-22-dev
  cmake 설치
    $sudo apt-get install cmake
  Opencv 폴더로 이동
    $cd opencv
  mybuild라는 폴더를 생성
    $mk mybuild
    $cd mybuild
  cmake configure
    $cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../../opencv_contrib/modules/ -DBUILD_TIFF=ON -DBUILD_opencv_java=OFF -DWITH_CUDA=OFF -DWITH_OPENGL=ON -DWITH_OPENCL=ON -DWITH_IPP=ON -DWITH_TBB=ON -DWITH_EIGEN=ON -DWITH_V4L=ON -DBUILD_TESTS=OFF -DBUILD_PERF_TESTS=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -DOPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=ON ..

## Slide 33: OpenCV 컴파일 & 설치
Cmake를 이용한 OpenCV 컴파일
  $make
  $sudo make install
  다른 프로그램에서 OpenCV 라이브러리 사용을 위해 아래의 명령을 수행
    $sudo ldconfig
  설치 확인
    $pkg-config --modversion opencv4

## Slide 34: OpenCV Example 컴파일
OpenCV Example
  코드 작성
    Ubuntu ~/Work 폴더에 01_OpenC_Example 폴더를 생성
    source.cpp 파일 생성
    아래 링크의 코드를 작성
      https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/01_OpenCV_Example/source.cpp
  코드 컴파일
    $gcc -o myprogram source.cpp `pkg-config opencv4 --cflags` `pkg-config opencv4 --libs` -lstdc++ -lm
  수행 확인
    Ui를 사용하는 프로그램이기 때문에 Terminal이 아닌 X11환경에서 수행 해야 한다. 따라서 Ubuntu에서 결과를 실행시켜 보자.

## Slide 35: OpenCV Example 컴파일
OpenCV Example
  myprogram 실행
    $./mypromgram

## Slide 36: 이미지 포멧과 cv::Mat 컨테이너
이미지의 최소 단위: 화소(Pixel)
  화소들이 모여서 이미지가 되는데 이미지 사이즈에 따라 불리는 이름이 있다.
    VGA(640x480), HD(1280x720), FHD(1920x1280), 4K(FHDx4), ….
    https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%B4%EC%83%81%EB%8F%84

## Slide 37: 이미지 포멧과 cv::Mat 컨테이너
컴퓨터 메모리에 Image 데이터는 어떻게 담겨 있을까?
data | Address
R | 0x00000000
G | 0x00000001
B | 0x00000002
R | 0x00000003
G | 0x00000004
B | 0x00000005
R | 0x00000006
… | 
R | 0x000E0FFD
G | 0x000E0FFE
B | 0x000E0FFF
1pixel (좌표 0,0)
2pixel (좌표 1,0)
307,200pixel (좌표 640,480)
data | Address
Gray | 0x00000000
Gray | 0x00000001
Gray | 0x00000002
Gray | 0x00000003
Gray | 0x00000004
Gray | 0x00000005
Gray | 0x00000006
… | 
Gray | 0x0004AFFE
Gray | 0x0004AFFF
Gray | 0x0004B000
1pixel (좌표 0,0)
2pixel (좌표 1,0)
307,200pixel (좌표 640,480)
데이터 사이즈 : 921,600 Byte
데이터 사이즈 : 921,600 Byte
RGB888
GRAY

## Slide 38: 이미지 포멧과 cv::Mat 컨테이너
QUIZ : 특정 위치(pixel)의 메모리 주소 값은?
  이미지 사이즈가 640x480이고 이미지포멧은 RGB888이다.
  이때, p(30,50) 좌표의 R/G/B값을 확인해 보고자 한다.
  p(30,50)의 Red/Green/Blue의 메모리 주소값은?
  (이미지 정보의 메모리 시작주소는 0이라고 하자.)
RED : (50*640 + 30)*3 + 0
GREEN : (50*640 + 30)*3 + 1
BLUE : (50*640 + 30)*3 + 2

## Slide 39: OpenCV 컨테이너 cv::Mat 예제
cv::Mat은 이미지 데이터(혹은 matrix 데이터)를 편리하게 관리하고 연산을 돕는 OpenCV 컨테이너 클래스이다.
다양한 장치로부터 이미지를 cv::Mat에 저장하는 Example
  이미지 파일(png, jpg, bmp)을 읽고 확인
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/01_OpenCV_Example/source.cpp
  비디오 파일 플레이(Video Player)
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/02_VideoPlayer/source.cpp
  카메라의 입력 영상 확인
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/03_Camera/source.cpp
  이미지 저장
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/04_ImageFileWrite/source.cpp
cv::Mat 생성
  https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/06_Mat/create_mat_data.cpp

## Slide 40: 이미지(cv::Mat)의 Pixel 데이터 확인
특정 좌표(x,y)의 pixel 정보를 확인
  cv::Mat의 at 함수를 이용
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/05_CheckPixelData/example_check_pixel_at.cpp
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/05_CheckPixelData/example_write_pixel.cpp
  cv::Mat의 메모리를 직접 access
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/05_CheckPixelData/example_check_pixel_data.cpp

## Slide 41: (예제)영상에서 빨간색 물체를 찾자
Quize : 특정 Color값을 찾아보자.
  for 문을 이용하여 전체 이미지의 pixel 정보를 확인
  조건(if)문을 활용하여 조건에 해당되는 pixel의 정보 확인
  https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/07_FindRedColor/find_red_pixel.cpp

## Slide 42: Image Histogram
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_histogram
히스토그램을 이용하면 이미지 색상 분포를 분석 할 수 있음.
영상처리의 명암, 색상 보정에 많이 사용

## Slide 43: OpenCV Image Histogram
Histogram 분석을 이용한 특정 색상 검출
  https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/08_FindRedColor_using_Histogram/find_red_pixel_using_histogram.cpp

## Slide 44: (예제)영상에서 중앙선 검출
Quize : 입력 영상에서 중앙선(Yellow Line)을 검출
  https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/09_FindYellowLine/find_yellow_line_using_histogram.cpp

## Slide 45: Kernel(Convolution) 연산 : Image Processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(image_processing)
커널에서 정의한 가중치에 따라 이미지를 흐리기(blurring) 만들거나 선명하게(sharpening) 만들 수 있다.
이미지상의 특징인 에지를 검출 하는데도 사용.
  (Gaussian) Blur
  윤곽선 검출(Sobel)
  윤곽선 검출(Canny)
Convolution Value = W1*X1 + W2*X2 + W3*X3 + ..... + W9*X9
Notes: 커널에서 정의한 가중치에 따라 이미지를 흐리기(blurring) 만들거나 선명하게(sharpening) 만들 수 있습니다. 또는 이미지 상에 있는 에지를 검출하는데 사용할 수 있습니다.

## Slide 46: Kernel(Convolution) 연산 : Image Processing
Gaussian Blur
  Kernel의 데이터를 가우시안 분포를 바탕으로 생성
2차원 가우시안 분포도
3x3 Gaussian Kernel
5x5 Gaussian Kernel

## Slide 47: OpenCV Gaussian Blur Filter
(Gaussian) Blur
  https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/10_Blur/blur.cpp

## Slide 48: Kernel(Convolution) 연산 : Image Processing
윤곽선 검출(Sobel)

## Slide 49: OpenCV Sobel Filter
https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/11_Sobel/sobel.cpp

## Slide 50: OpenCV Canny Edge Filter
Canny 윤곽선 검출 과정
  Gaussian Blur
  Sobel (Image Gradient)
  Non-maximum Suppression
  Hysteresis Thresholding

## Slide 51: OpenCV Canny Edge Filter
Canny 윤곽선 검출
  https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/12_CannyEdge/canny_edge.cpp

## Slide 52: Line 검출
Hough Transform (허프 변환)으로 직선 검출
  Edge Point들의 정보를 이용하여 어떻게 직선을 검출 할 수 있을까?
   Space의 변경
    Parameter Space : y = mx + b
    Houph Space : p = x(cosθ) + y(sinθ)

## Slide 53: Line 검출
Hough Transform (허프 변환)으로 직선 검출

## Slide 54: Line 검출
Hough Transform (허프 변환)으로 직선 검출
  Canny Edge
  Hough Transform
  https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/13_HouphLine/line_detector.cpp

## Slide 55: 이미지의 기하학적 변환
이동
  Pixel copy
  Opencv Example
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/14_Translation/trans.cpp
P1(x, y)  P2(x’, y’)
x’ = x + Tx
y’ = y + Ty

## Slide 56: 이미지의 기하학적 변환
회전
  Pixel copy
  Opencv Example
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/15_Rotation/rot.cpp
P1(x, y)  P2(x’, y’)
x’ = x*coxθ – y*sinθ
y’ = x*sinθ + y*cosθ

## Slide 57: 이미지의 기하학적 변환
확대, 축소(Scale 변경)
  Pixel copy
  OpenCV Example
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/16_Resize/resize.cpp
P1(x, y)  P2(x’, y’)
x’ = x*sx
y’ = x*sy

## Slide 58: 이미지의 기하학적 변환
Transformation matrix

## Slide 59: 이미지의 기하학적 변환
(Inverse) Perspective Transform(homography)

## Slide 60: 이미지의 기하학적 변환
Inverse Perspective Transform

## Slide 61: 이미지의 기하학적 변환
Inverse Perspective Transform
  OpenCV Example
    https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/17_InversePerspectiveMapping/ipm.cpp

## Slide 62: Simple Lane Detector 제작
Lane Detector 검출 과정
  Inverse Perspective Mapping
  Canny Edge 검출
  Hough Transform (허프 변환)으로 직선 검출(차선후보)
  차선후보들 중에 차선의 가능성이 큰 Line만 남기기
    차선은 소실점을 지난다.
      소실점으로부터 직선까지의 거리가 일정 거리 이하인 직선만 남기기
    차선은 white(yellow, blue) 의 색상을 갖는다.
    등등등..
  Source Code : https://github.com/ddorobot/class_opencv/blob/master/18_LaneDetect/lane.cpp

## Slide 63: Simple Lane Detector 제작
Lane Detector 검출 과정
  Inverse Perspective Mapping
  Canny Edge

## Slide 64: Simple Lane Detector 제작
Lane Detector 검출 과정
  Hough Transform (허프 변환)으로 직선 검출(차선후보)

## Slide 65: Simple Lane Detector 제작
Lane Detector 검출 과정
  차선후보들 중에 차선의 가능성이 큰 Line만 남기기
    차선은 소실점을 지난다.
      IPM영상에서 얻은 line의 정보의 각도가 0도에 가까운 라인만 남긴다.
각도가 10도 이하

## Slide 66: Simple Lane Detector 제작

## Slide 67: Simple Around View System 제작
4대의 카메라를 이용하여 어라운드뷰 시스템을 제작

## Slide 68: Simple Around View System 제작
4대의 카메라를 이용하여 어라운드뷰 시스템을 제작

## Slide 69: Simple Around View System 제작
4대의 카메라를 이용하여 어라운드뷰 시스템을 제작

## Slide 70: Simple Around View System 제작

## Slide 71: 이미지의 기하학적 변환
Inverse Perspective Transform을 이용

## Slide 72: Simple Around View System 제작

## Slide 73: Simple Around View System 제작

## Slide 74: Simple Around View System 제작

## Slide 75: WAVM & 사고분석